趣味能源科學動手做教室

直式太陽能電機

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3至9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 材料 | 主要的元件：太陽能板2片，線圈1，釹磁鐵3只，懸掛系統 |
| 主要 原理 | 太陽能板接受光線照射，產生電流後，在線圈產生磁場，此磁場與兩側的永久磁鐵，產生相吸相斥作用，轉子能永久轉動。 轉子僅以磁鐵與細針懸掛，形成一個懸浮低摩擦狀態，使電力產生最大能源效率。 將磁懸浮原理，太陽能與直流馬達技術結合在一起，形成一個有趣、吸睛的「磁懸浮太陽能直流馬達」。 本教具又稱門多西諾電機( Mendocino motor) ，是一種以太陽能為動力的磁懸浮電動機。它最早是由美國發明家拉里·斯普林 ( Larry Spring) 於 1992 年發明，因其發明地點，位於美國加利福尼亞州的門多西諾縣，因此得名。 |
| 主要 概念 | 太陽能、磁懸浮、直流馬達 |
| 探究 或 實作 | 請探索一下太陽能板的發電原理。 磁懸浮，目前的應用有哪些方面？ 磁浮列車有超導體相斥式、常導體吸引式兩種，基本原理有何不同？ 何謂磁懸浮風力發電機？是否已廣泛應用在日常生活中？ 本教具的太陽能板裡面，另外裝有線圈，線圈的功能是甚麼？ 馬達的構造，需要哪幾種元件？本教具是馬達嗎？ |
| 操作 影片 | https://youtu.be/WuCZkp7Pdoc https://www.youtube.com/watch?v=--socShpOKo |

趣味能源科學動手做教室

直式太陽能電機

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3至9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 材料 | 橫式 太陽能板4片、線圈1、釹磁鐵 |
| 主要 原理 | 轉子依靠磁鐵同極相斥在磁場中被托起，形成一個懸浮低摩擦狀態，使電力產生最大能源效率。 太陽能板與漆包線圈構成的精巧轉子，與磁鐵相切產生的斥力，完成一個旋轉180度的動作，最巧妙之處在於利用光的單向性（光線是沿直線傳播，始終照射在一個面上）巧妙的形成一個換向器的作用，由於慣性和光換向就能完成一個旋轉360度的動作，這樣就能一直轉下去了，只要光不斷就會一直保持旋轉。這個將磁懸浮原理，太陽能技術，直流馬達技術，光換向器巧妙的結合在一起，形成一個有趣、吸睛的「磁懸浮太陽能直流馬達」。 |
| 主要 概念 | 太陽能、磁懸浮、直流馬達 |
| 探究 或 實作 | 請探索一下太陽能板的發電原理。 磁懸浮，目前的應用有哪些方面？ 磁浮列車有超導體相斥式、常導體吸引式兩種，基本原理有何不同？ 何謂磁懸浮風力發電機？是否已廣泛應用在日常生活中？ 太陽能板裡面，另外裝有線圈，線圈的功能是甚麼？ 馬達的構造，需要哪幾種元件？本教具是馬達嗎？ |
| 操作 影片 | https://m.youtube.com/watch?v=rhRN4AURxYY&pp=ygUW6ZaA5aSa6KW_6Ku-IOiUoeaMr-aYjg%3D%3D |

趣味能源科學動手做教室

口吹式風力發電機

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 教具 操作 | 從正上方，用力吹風扇，使線圈與磁鐵產生「快速」的相對運動，就能發電而讓LED燈亮起來喔！ |
| 主要 概念 | 自從1831年，法拉第製造了第一部電磁感應發電機，至今已接近200年，它一直是全世界最主要的發電方式。法拉第的電磁感應原理，簡單的說，就是「磁場與線圈的相對運動，產生電」。雖然只是簡單一句話，卻是數百年來，無數人長期研究的結果。 利用法拉第的電磁感應原理，紐約的愛迪生電燈公司，1882年開始賣電給59位住在珠珍街的顧客，算來人類使用電力已超過130年了。1905年，新店龜山水力發電廠建造完成，對台北城、艋舺與大稻埕送電，台北成為台灣第一個有電燈的不夜城。 今日主要發電機的製造，仍是根據法拉第的電磁感應原理──磁場與線圈，只要任何一方運動，就可以產生電。運動的部分 ，稱為轉子(大多是磁場)；不動的部分，稱為定子(大多是線圈)。轉動發電機的能量，稱為能源，例如石油、煤、天然氣、 核能等。 |
| 探究 活動 | 我國發電，使用哪種能源最多？ 在風力發電方面，我國的發展方向如何？ 我國離岸風電的購入，分為躉購與競標二種，在2019年 而言，躉購每度電為5.5元，競標每度電約2.5元，為何產生 這麼大的價差？ |

趣味能源科學動手做教室

電磁感應發電機

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 回收光碟片1張、磁鐵3至4只、漆包線（0.1mm）約100公尺至200公尺、漆包線纏繞盤（直徑約3至4公分、厚度約1公分）、LED燈1顆、透明膠帶、刀片或砂紙 |
| 操作 過程 | 磁鐵3至4只，以透明膠帶固定於光碟片，磁鐵異極相鄰。 例如：NSNS。 將漆包線仔細纏繞於盤上 漆包線兩端刮去油漆，接上LED燈，並固定妥善。 以漆包線在磁鐵正面或反面來回運動，LED燈會亮。 |
| 主要 概念 | ●自從1831年，法拉第製造了第一部電磁感應發電機，至今已接近200年，它一直是全世界最主要的發電方式。法拉第的電磁感應原理，簡單的說，就是「磁場與線圈的相對運動，會產生電」。 ●利用法拉第的電磁感應原理，紐約的愛迪生電燈公司，1882年開始賣電給59位住在珠珍街的顧客，算來人類使用電力已超過130年了。 ●1905年，新店龜山水力發電廠建造完成，對台北城、艋舺與大稻埕送電，台北成為台灣第一個有電燈的不夜城。 ●目前全球約90%電力，仍然依靠電磁感應原理發電。但由於大部分需要使用化石燃料當作能源，因此排放了大量的溫室氣體，未來可能逐漸被燃料電池或其他低碳發電方式取代。 |
| 探究 實作 | 請實際製作及操作光碟片發電機。 發電機的基本原理是「磁生電」，那麼「電生磁」又是哪 些機器的基本原理？請舉出二例說明。 |
| 影片 | 手動發電(釹磁鐵)，作者：蔡振明，3分鐘 143https://www.youtube.com/watch?v=c3hhm3dHIgk&feature=youtu.be |

趣味能源科學動手做教室

磁場觀察器

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 磁流體1mL、7mL樣品瓶1組。磁流體購買網址如下： http://www.teachersource.com/product/bulk-ferrofluid-100ml-1000ml/electricity-magnetism 重量百分濃度約40至45%的葡萄糖水溶液10mL 長4cm寬2.5cm厚0.5cm氧化鐵磁鐵1個 |
| 操作 過程 | 如下列影片，請擇一使用 (1)https://www.youtube.com/watch?v=awuLKghZtpM (4分鐘，使用滴管製作，作者：張燕鐸) (2)https://www.youtube.com/watch?v=j4nFtX8UGYg (4分鐘，使用滴瓶製作，作者：OOO) |
| 主要 概念 | (1)本活動的主要原料是磁流體。它是「對磁有反應的液體」，由美國航太總署（NASA）研發而成。 (2)磁流體主原料為Fe3O4、氮化鐵等，主流技術是使用物理方式，以「球研磨機」製作粉末，再以離心機取得10奈米左右的粒子，由穩定的「分散劑」包覆，放在基礎油裡(一般使用煤油)。 (3)本活動使用之透明液體，是重量百分濃度約40~45%的葡萄糖水溶液(100 mL純水、約溶入70g葡萄糖粉)。利用此高張溶液之滲透壓，促使磁流體趨向球狀，以免沾黑瓶壁。 (4)磁流體在產業界應用十分廣泛，與人類生活關係密切。 (a)磁流體有極佳的密封效果──所以為了降低故障率，電腦硬碟等會採用磁流體密封。 (b)醫界使用於顯影劑、核磁共振、免疫檢測、病毒檢驗等。 (c)應用在教學方面，可與下列主題結合： 生物羅盤：鴿子、蜜蜂、蝴蝶、海豚、鰻魚等，體內含有磁性微粒。及奈米科技、太空科技等 |
| 探究 實作 | 製作觀察器，為何要把磁流體置於高張溶液裡？ 磁流體顯示出的刺蝟形狀，代表甚麼意義？ |

趣味能源科學動手做教室

磁場影像觀察器

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 及 製作 過程 | 長度約15公分的鋁管(內徑16mm外徑19mm)。 圓柱形釹磁鐵，直徑15mm高約5mm(照片左上)。 磁場觀察底片(不一定需要)，長度約15至25公分，品名Magnetic Field Viewer Film(2.5 x 90 cm)，把磁場觀察底片貼於鋁管上，如 照片上。 Magnetic Field Viewer Film購買網址如下 82http://www.teachersource.com/product/magnetic-field-viewer-film/magnetism-fields |
| 操作 過程 | 活動1：比較磁鐵與紙團通過鋁管的落地時間 活動2：觀察磁鐵的「太空漫步」 活動3：觀察磁鐵在鋁管裡的翻滾現象 活動4：解釋與判讀磁場觀察底片「影像變化的意義」 可考慮使用下列網址的PPT，第52-62頁，以輔助教學。 83http://creative-science.hlc.edu.tw/ifile_dwif.asp?id=67&vid=120379&sz=310 |
| 概念 | (1)電磁感應(2)冷次定律(3)磁煞或磁阻現象 |
| 探究 實作 | 從「磁場觀察底片」裡，可們可以清楚看到： ●磁鐵「所在位置」的影像最清楚明顯。 ●其次是距離「磁鐵下方」約幾公分的影像。 ●至於「磁鐵上方」的影像就幾乎看不到。 我們是否可以做出以下預測或假設？ ●磁鐵所在位置的影像是最清楚明顯，所以磁鐵本身的磁場較強。 ●其次是距離「磁鐵下方」約幾公分的影像，這是感應電流產生的磁場，其磁場的強度，小於磁鐵本身的磁場。 ●您是否可以嘗試設計一個簡易實驗，來驗證上述預測或假設。 |
| 操作 影片 | 84http://www.teachersource.com/product/magnetic-field-viewer-film/magnetism-fields (教具表演，1分鐘，作者美國教具網站，請看上述網站下方Video) |

趣味能源科學動手做教室

范氏起電棒

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 市售范氏起電棒，俗稱靜電棒。高雄品美玩具、台北魁風文化等大型科學教具材料店有售。(皆自大陸進口) |
| 操作 過程 | 內含馬達、塑膠皮帶等主要零件，藉由馬達驅動皮帶「摩擦生電」，足以讓鋁環飄浮於空中（照片上），它是一種「非接觸力」的有趣教具。本品僅適用於濕度較低的場合，如乾燥季節、冷氣房等。 |
| 主要 概念 | 動能轉換為電能，電能轉換為動能及位能、摩擦生電、非接觸力(超距力)、作功。 鋁環的材料為鋁箔麥拉(AlMylar)，鋁箔麥拉不帶電，但容易接觸起電(contact electrification)。因此帶負電的范氏起電棒接近鋁箔麥拉，鋁箔立即感應產生負電，而形成相斥漂浮的有趣效果，它是全世界兒童與成人最喜愛的科學玩具之一。 鋁箔麥拉是以金屬鋁箔為基材，與聚酯帶（一般為PET或PP等）貼合而成。其主要用途如下： (1)多導體控制線材的干擾遮蔽。如電子線，計算機線，信號線，同軸電纜，有線電視線材、網絡電纜等。 (2)對絞線，複合線，等多導體線材的干擾遮蔽。如控制線材，計算機用線、信號傳輸線材、高頻線材等。 (3)電子EMI的干擾遮蔽，如計算機PC板等精密組件屏蔽。 |
| 探究 實作 | 試試各種物質互相摩擦，何者帶負電？何者帶正電？ 如何測知靜電的正負？ |
| 操作 影片 | (作者：蔡振明，1分鐘) 99https://www.youtube.com/watch?v=z9weuRH6kDQ (作者：翁烈鴻，30秒) 100https://www.youtube.com/watch?v=4chKXCDuhwA |

趣味能源科學動手做教室

靜電旋轉鉛筆

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(本教具原創者：林麗華老師) |
| --- | --- |
| 材料 | 鉛筆1支（三角形較佳，不易滑落） 寶特瓶1支、紙巾1張、吸管1支 |
| 操作 過程 | 鉛筆置於寶特瓶蓋上。 以紙巾摩擦吸管。 吸管靠近鉛筆，鉛筆會被吸引而旋轉。 若把鉛筆換成鐵棒，一樣旋轉。 有些特殊體質的人，摩擦雙手即可讓鉛筆旋轉。 |
| 主要 概念 | 摩擦生電 電能轉換為動能 人體靜電 請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解。 |
| 探究 實作 | 鉛筆與吸管，是相吸或相斥？ 為何鉛筆與吸管，會產生相吸？請師生討論。 一般的解釋是這樣：以紙巾摩擦吸管，會產生負電荷， 與鉛筆的電子產生相斥，鉛筆裡的電子會遠離吸管，而留下帶正電荷的質子，因此產生正負電荷相吸，因而旋轉。 (4)本實驗限制：在潮濕的環境或季節，不易成功。 |
| 操作 影片 | 操作影片(2分鐘，對象：小學生，作者：蔡振明) 69https://www.youtube.com/watch?v=wt2Zpvw7bIw |

趣味能源科學動手做教室

氫氣產生裝置/氫氣槍

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 材料 | 氫氣產生裝置：20mL針筒2支、針筒接頭1個、迴紋針2 支、布丁杯1個、氫氧化鈉少許、熱熔膠槍與膠條。 氫氣槍：瓶胚、壓電陶瓷、海綿(或軟木塞、保麗龍 球等)、熱熔膠槍與膠條。 |
| 主要 概念 | 氫能源、二次能源(次級能源)、能源載體、氫經濟、低碳經濟 |
| 探究 實作 | 水電解使用氫氧化鈉為電解質，但長久電解後，由於電解 過程會產生高溫，而破壞電解裝置的密閉性，最後造成電解質的滲漏或結晶。請您試看看，從（ａ）改變電解質（ｂ）改變電解裝置構造，是否有辦法解決此問題？ 德國自2015年起，試圖推動P2G電力儲存技術，利用歐 盟剩餘電力，把水電解為氫，加以儲存。您認為這種技術可能成功嗎？為什麼？ 氫的燃燒教具的火焰，大部分是紅黃色，但鐵工廠切割鋼 鐵的氫氧火焰，大部分是藍色，為什麼會這樣？請上網找尋可能的答案。 |
| 操作 影片 | 134https://www.youtube.com/watch?v=bHbY2KvCrBk&feature=youtu.be (水電解收集氫氧，並發射氫氣槍，小學生，4分鐘，作者：蔡振明) 135https://www.youtube.com/watch?v=OxYsfoPRajs&feature=youtu.be (水電解收集氫氧，並發射氫氣槍，教師研習，3分鐘，作者：蔡振明) 136https://www.youtube.com/watch?v=DPxzN2Qt9VA （氫的燃燒，作者：蔡振明，5分鐘） |

趣味能源科學動手做教室

氫氣燃料電池

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 材料 | 長度10公分以上備長炭2支 重量百分濃度5%小蘇打水溶液約300mL(自然教室有) 500mL廣口透明容器1個(自然教室有) 回收手機充電器、家用電器充電器、直流電源供應器等皆可。 鱷魚夾(長度8公分以上)4支(五金行有售) 0.5V、10mA馬達風扇1組(網路有售) 30公分正方形不織布2片(文具店可購得) 0.4mm單芯電線/1公尺、斜口鉗1支(五金行有售) |
| 操作 過程 | 以備長炭或炭棒為電極，並以不織布包覆(照片左上)，其 作用在於增加氫的捕獲量，並有效隔開兩極。 把2支電極置於重量百分濃度5%小蘇打水溶液內 製作直流電源供應器及馬達風扇(皆須裝配鱷魚夾) 進行電解2分鐘，使水分解為氫、氧。 電解2分鐘，所產生的氫氣，足以讓風扇旋轉10幾分鐘 |
| 主要 概念 | 電化學、氫燃料電池、弱鹼電解質、強電解質、安全電解質 |
| 探究 實作 | 用電表測量一下，這組燃料電池產生的電壓及電流，各是 多少？ 每次電解2分鐘，所產生的氫氣，都足以讓風扇旋轉 10幾分鐘？試試看，第二次電解，風扇旋轉時間是否仍然能維持10幾分鐘？ 若是風扇旋轉時間越來越少，可否找出原因加以改良？ |
| 操作 影片 | 125https://www.youtube.com/watch?v=guUfYF5YV2g (10分鐘，作者：蔡振明) 126https://www.youtube.com/watch?v=9LkN4xI6O38(燃料電池操作，2分鐘，作者：蔡振明) |

趣味能源科學動手做教室

燃煤與燃氣比較裝置

(由教師操作) 操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 試管、試管橡皮塞、電土、簡易排水集氣裝置、火柴棒 |
| 操作 過程 | 電土加水，以排水集氣法把乙炔收集於兩隻試管（乙炔分 別約佔10％及40％），試管口用橡皮塞封妥，放在試管架備用。 把試管顛倒數次，使空氣與乙炔充分混合後，移去橡皮塞，在試管口點火（試管口向上，並請戴護目鏡），乙炔佔15％者，火焰較偏藍白色、無黑煙，且試管產生極大的爆鳴聲，頗具聲光之娛！燃燒後試管完全無汙染(照片右上)；乙炔佔40％者，則完全無爆鳴聲，燃燒後試管被黑煙汙染(照片左上)。 （本實驗原創者：邱美虹及周芳妃） |
| 主要 概念 | ●要完全燃燒，須要有充足的空氣（氧）。 ●日常生活裡，有許多情形會造成不完全燃燒。例如：汽車缺乏保養又猛踩油門，引擎排出黑煙或白煙。煮菜的瓦斯爐產生紅火，鍋底變黑。瓦斯熱水器產生紅火與黑煙等，都應立刻改善，以確保家人健康及節約燃料費用。 ●我們應該極力避免不完全燃燒，因為它不但損耗我們的燃料 （燃料＝金錢），而且會增加二氧化碳等溫室氣體的排放。 ●由於汽車引擎製造技術十分成熟，所以冷車即可緩慢行駛，並不需要暖車，以免浪費燃油，暖車怠速也會增加空氣污染。 ●加油時選擇「E3酒精汽油」，可降低碳化物與硫化物的排放。（目前僅台北及高雄的部分加油站供應E3酒精汽油） |
| 探究 實作 | 溫室氣體的增加，為地球帶來哪些影響？ 您是否可以嘗試設計一個完全燃燒與不完全燃燒的實驗？ |
| 影片 | 153https://www.youtube.com/watch?v=87czNLaz60k&feature=youtu.be （完全燃燒與不完全燃燒，13分鐘，教師研習，作者：蔡振明） |

趣味能源科學動手做教室

節能單極馬達

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 材料 | (1)電線1條(長度42cm，線徑1.6mm) (2)轉子凹槽銅座1只 (3)圓柱形釹磁鐵3只(直徑13mm，高3mm) (4)已釘好鐵釘的轉子模型(請使用圖１製作) (5)剝線鉗或美工刀 (6)斜口鉗 (7)三號乾電池1顆 |
| 操作 過程 | (1)轉子剝線 (2)轉子彎曲及勾接(使用轉子模型) (3)定型 (4)進行轉子的機能測試與調整 |
| 主要 概念 | (1)本活動使用之「節能單極馬達」，由於轉子的支點，就是轉子的質心，因此形成平衡、節能狀態，並且可以利用轉動後的「滑動」現象，使「轉動慣量」獲得最佳利用，往往轉動10圈才用電一次，具有十分節能的效果。 (2)由於馬達耗用全球終端電力約50%，所以製造廠如何提高馬達效率，是節能科技的重要環節；民眾如何選用高效率馬達，是環境保護的重要環節。 (3)根據我國2016年7月1日開始實施的IE3能源效率基準(表1)，2極全閉型150kW馬達，「額定滿載效率」高達95.4%，使馬達能源效率接近「零耗損」的狀態，符合了「節能環保」的世界潮流。 |
| 探究 實作 | (1) 請大家觀賞下列影片，做為製作的參考，並發揮自己創意，做出屬於自己風格的作品，轉子一定要「心型」嗎？也許做成「蝴蝶型」，它也可能轉得很棒！ 38https://www.youtube.com/watch?v=ZhlzM9G-cNc (2) 最後10分鐘是觀摩時間，大家可以互相走動，欣賞同學的創作。 |

趣味能源科學動手做教室

簡易馬達

操作影片QR Code如下

| 教學簡案 |
| --- |
| 教學對象： | 三至九年級 |
| 材料： | 2號電池、強力磁鐵、線圈 |
| 操作過程： | （1）把2號電池置於電池盒（2）線圈置於強力磁鐵上方（3）線圈會開始旋轉 |
| 原理講解： | 斥力、吸力、佛萊明左手定則 馬達的旋轉原理的依據為佛來明左手定則或是右手開掌定則，當一導線置放於磁場內，若導線通上電流，則導線會切割磁場線使導線產生移動。電流進入線圈產生磁場，利用電流的磁效應，使電磁鐵在固定的磁鐵內連續轉動的裝置，可以將電能轉換成動能。 馬達的種類很多，以基本結構來說，其組成主要由定子和轉子所構成。定子在空間中靜止不動，轉子則可繞軸轉動，由軸承支撐。 直流馬達的原理是定子不動，轉子依交互作用所產生作用力的方向運動。交流馬達則是定子繞線圈旋轉。 |
| 實作及思考問題舉例： | 學生實際操作親身體驗並思考： （1）如何正確操作上述過程？ （2）為什麼線圈有時候無法產生旋轉？ （3）線圈加多或減少，旋轉狀況會如何變化？ |
| 教學評量： | 依學生情況設計評量題目。 視時間狀況，以口試、筆試或實作等，進行評量。 |
| 操作影片 | https://www.youtube.com/watch?v=-PXiI5613qs |

趣味能源科學動手做教室

簡易燈絲：鉛筆芯發光

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 及 製作 過程 | (1)材料：6V或12V鉛蓄電池或電源供應器，電流3A以上。可使用回收汽機車蓄電池或緊急照明蓄電池（或電源供應器）。開關1個、迴紋針2支、鱷魚夾2支、電線若干、鉛筆芯2B 0.7mm (2)本教具無固定組裝方式，請按照自己喜歡的樣式進行組合。 不能使用鱷魚夾直接夾鉛筆芯，因為鉛筆芯會斷。鱷魚夾只能用 來固定迴紋針而已。迴紋針用來夾緊鉛筆芯！要確實夾緊，以免 接觸不良。 |
| 操作 過程 | 打開開關，鉛筆芯會像燈泡一樣發亮。 第一次打開開關，會有煙霧，那是鉛筆芯的膠水蒸發； 第二次再打開開關，就無煙霧。 每次打開開關，約半秒鐘即可，太久眼睛會不舒服。 使用累積達1或2分鐘，鉛筆芯會燒斷。 使用H筆心或2B 0.8mm以上筆心，務必戴護目鏡。 |
| 主要 概念 | (1)蓄電池由鉛與二氧化鉛組成。蓄電池與筆心，是相當吸睛的能量轉換教具，其過程為：化學能→電能→光與熱。 (2)這種鉛筆芯燈泡的原理，與1880年愛迪生在紐約大量販售的炭化竹絲燈泡相近。由於愛迪生從德國購買抽真空設備，抽真空的炭化竹絲燈泡，可維持發光長達1200小時。 (3)鉛筆是不含鉛。它是由石墨、黏土、膠水組合而成。鉛筆組成材料不同，而有不同的編號。例如：材料以石墨為主，可分為B1至B9，石墨越多，顏色越黑。材料以黏土為主，可分為H1至H9，黏土越多，顏色越淺，但筆心堅硬，不易折斷。 |
| 探究 實作 | 鉛筆是不含鉛，為何叫鉛筆？ 鉛筆芯的粗細，發光狀況有何差異？(務必戴護目鏡操作) |
| 影片 | (鉛筆芯發光影片，1分鐘，作者：南一書局) 81https://www.youtube.com/watch?v=_OY1xvzGBJA |

趣味能源科學動手做教室

壓縮空氣汽車簡易模型

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 教具 製作 與 操作 | (1)在7號試管塞中央鑽一小洞，緊緊塞入塑膠硬管，再接上塑膠軟管，塑膠軟管末端接打氣筒。汽水瓶頸部至試管塞上方，須有安全索，以防止試管塞亂飛。（詳參考資料） (2)汽水瓶底須配重（例如：10片光碟片或1.5英吋華司等），可防止瓶身翻倒。並以熱熔膠或膠布等，將配重固定妥善。 (3)汽水瓶內加入酒精少許，做為水蒸氣的凝結核。將試管塞緊緊壓入汽水瓶口，打氣約數次，活塞被空氣推動飛出，由於瓶內高壓空氣的「絕熱膨脹」作用，使瓶內溫度驟降，因而會產生濃濃的雲霧喔！ |
| 主要 概念 | 壓縮空氣汽車、絕熱膨脹 雲霧的產生，除充足的水蒸氣及凝結核以外，尚需要低溫低壓環境，更能促進雲霧的產生。例如：山頂易於雲霧裊繞，天空形成的雲朵常在某一高度呈現整齊排列等。 本玩具裡，突然膨脹的空氣，極需要動能，因此勢必從水蒸氣奪取能量，而迫使水蒸氣溫度驟降，形成雲霧（小水滴），此過程稱為「絕熱膨脹」，生活實例：我們打開汽水瓶會產生霧氣，便是上述原理。 |
| 探究 | 在影片常看到國外有壓縮空氣汽車行駛，國內為何未見？ 仔細想想，壓縮空氣汽車真的節能？它有何好處？ |
| 操作 影片 | 147https://www.youtube.com/watch?v=pG9SgSDG-ZU 教學影片2分鐘（對象：教師，作者：OOO） 149https://www.youtube.com/watch?v=x9Ybz_2pMAg 新聞影片壓縮空氣汽車3分鐘 |

趣味能源科學動手做教室

史特林外燃機

(老師在場才可操作) 操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 市售蚱蜢式史特林引擎(魁風文化公司、捷克火箭社等皆售) |
| 操作 過程 | 按照說明書，組裝引擎本體及懸掛系統。 組裝完成引擎，加熱後會跳躍前進，因此可採用競遠及競 時兩種遊戲。由於引擎跳躍前進，狀況百出，常引起哄堂大笑，為課堂增加許多歡樂氣氛。 |
| 主要 概念 | 熱能→動能、多能源外燃機、太陽熱能發電 |
| 探究 實作 | 鋼絲絨在引擎裡，有何作用？ 鋼絲絨的彈簧在引擎裡，有何作用？ 引擎懸掛系統的筷子，有何作用？拿掉筷子，又會怎樣？ 可以讓引擎表演後空翻嗎？如何做到？ 氣球(膨脹體)裡面的空氣，越多越好？或越少越好？ 請小心使用噴燈加熱，勿觸摸加熱後的引擎。 |
| 操作 影片 | 教具操作與說明影片 111https://www.youtube.com/watch?v=49JNe6-1v84&feature=youtu.be (引擎原理說明，作者：OOO) 112https://www.youtube.com/watch?v=C-qzjk6O5xE&feature=youtu.be (大學生5分鐘，作者：OOO，引擎操作) 113https://www.youtube.com/watch?v=NoTaXO5Wlx0&feature=youtu.be (小學生2分鐘，作者：OOO，四輪引擎操作) 114https://www.youtube.com/watch?v=NpBOYKUCnDo&feature=youtu.be (小學生2分鐘，作者：OOO，蚱蜢式引擎操作) |

趣味能源科學動手做教室

近零碳建築(被動節能建築)教具──低輻射雙層玻璃

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 低輻射玻璃 |
| 主要 概念 | 本教具涉及的主要原理，說明如下： ●低輻射玻璃是把玻璃表面濺鍍多層不同材質鍍膜。以阻隔熱量進出建築物，達到冬暖夏涼的舒適效果，以節約空調費用。 ●其中，鍍銀層對紅外線光具高反射功能。鍍銀層下為二氧化錫抗反射鍍膜，用以增加透光率。鍍銀層上為鎳鉻合金隔離鍍膜，用以保護銀鍍層功能。 ●上述鍍膜約可反射95%左右的熱輻射。 ●若於低輻射玻璃中間填充氬氣，可有效阻絕一部分熱傳導。 ●低輻射玻璃可以達成現代建築所注重的高透光率、低反射率、高熱阻絕與環保節能的要求。它可阻斷大量熱源進出建築物，使室內達到冬暖夏涼的效果。 ●依「台達電桃三廠」實際經驗，約使用3年，即可節省鉅額的空調費用，而回收了全部玻璃的投資金額，是值得在民間推廣的綠建材之一。 ●我國綠建築的九大指標如下： 1.生物多樣性指標：生態綠網、小生物棲地、 植物多樣化等。 2.綠化量指標：綠化量、CO₂固定量。 3.基地保水指標：保水、儲留滲透、軟性防洪。 4.日常節能指標：外殼、空調、照明節能。 5.CO₂減量指標、建材CO₂排放量 。 6.廢棄物減量指標：土方平衡、廢棄物減量。 7.室內環境指標：隔音、採光、通風、建材。 8.水資源指標：節水器具、雨水、中水再利用。 9.污水垃圾改善指標：雨水污水分流、垃圾分類、堆肥。 |
| 影片 | 176https://www.youtube.com/watch?v=P8swWTQXc10&feature=youtu.be (作者：OOO，3分鐘) |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──馬克斯威爾輪

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 市售馬克斯威爾輪 |
| 操作 | 用手向上滾動滾輪再釋放，輪軸在掉落過程中釋放動能，當它到底 層時動能變為位能，讓輪軸往上運動。 注意！如果您用力壓輪軸，繩子可能斷掉，須重新穿繩。 |
| 主要 概念 | 馬克斯威爾輪優雅的演示了力學能(機械能)守恆。 它能不停升起、墜落，一遍又一遍，直到所有的能量摩擦損失殆盡。 如此反覆流暢的動作十分迷人和令人上癮！是一個創新、富有科學 感的教具！ 發明人：馬克斯威爾簡介 蘇格蘭理論物理學家馬克斯威爾(James Clerk Maxwell)在物理學界 的地位足堪與牛頓、愛因斯坦兩位巨擘齊名。 愛因斯坦也曾經說過「自從牛頓奠立理論物理學的基礎以來，物理學理論的最偉大變革，是由法拉第和馬克斯威爾在電磁現象方面的努力所帶來的。」 本教具是當年馬克斯威爾輪是為了演示能量守恆而產生，但是因為 這個有趣的現象，讓它一百多年來依然是科學教具裡經典中的經 典。 |
| 探究 與 實作 | （1）為什麼輪軸的位置一次比一次低？ （2）本教具裡，影響輪軸位能與動能的變因有哪些？ （3）注意！如果您用手壓輪軸，繩子可能斷掉，須重新穿繩。 |
| 影片 | https://youtu.be/NNXmOm9L-S8 |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──飛擺

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 及 製作 過程 | 材料：衣架（線徑3.5-3.8mm）、三百cc保特瓶、橡皮筋、木板、華司大小各1，螺絲1、五公分長電線1（線徑2mm）、螺絲起子、電鑽(3.8mm鑽尾及鑽尾固定工具)，鋼絲鉗1，鯉魚鉗1、彈力球3、三股粗棉線1、電氣膠布1 組裝式樣：請參考上圖 |
| 操作 | 旋轉橡皮筋10多圈，再釋放即可，仔細觀察彈力球的轉動變化。 |
| 主要 概念 | 位能與動能的轉換 角動量守恆 大半徑2 x 慢轉速 = 小半徑2 x 快轉速 |
| 探究 與 實作 | 橡皮筋的彈力，為何被歸類為位能？ 本教具裡，影響位能與動能「轉換效率」的變因有哪些？ 如果您自己動手製作，您會改良哪些部位，以提高能源效率？ |
| 影片 | QR Code 如上 |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具：黎開管

(老師在場才可操作) 操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 及 製作 過程 | 材料：口徑1.5吋鍍鋅薄鐵管1公尺或半公尺1支(1公尺 與半公尺皆製作較佳)、粗鐵網、鐵網剪、4.5mm*5cm自攻螺絲1支、螺絲起子、電鑽、4mm鑽尾、噴燈、滅火器。 可於管子底部約7公分處鑽4mm的洞，裝上4.5mm*5cm 自攻螺絲，當做粗鐵網的固定架(不裝固定架亦可、但粗鐵網有時會移動或掉落)。 剪下3層粗鐵網，塞於管內底部約7公分處《理由：7公分，接近駐波節點，而且火燄容易到達之處》，並設法固定妥善。(不固定亦可、但粗鐵網有時會移動或掉落)。 |
| 操作 過程 | 用噴燈燒紅粗鐵網，貯熱。 拿起管子，直立，或接近直立，才有聲音。音調高，響度 大，初次聽到的人會嚇一跳！如果傾斜，就沒有聲音。 1公尺鐵管其音調較低，但響度之大，猶如大船入港！ 噴燈最好使用較新的，以免其O形膠環老化漏氣，會造成瓶口燃燒。(請備妥滅火設備，以防萬一)。 |
| 概念 | 熱能轉換為聲能 (2)駐波、節點 |
| 探究 實作 | 為何管子必須直立，或接近直立，才有聲音？ 管子的材質、粗細、長短，對聲音三要素的影響？ |
| 操作 影片 | (鐵黎開管操作影片，1分鐘，對象：大學生，作者：OOO) 76https://www.youtube.com/watch?v=feb6I6I3gS0 (Pyrex玻璃黎開管操作影片1分鐘，對象：小學生，作者：OOO) 77https://www.youtube.com/watch?v=T2PMMGVG9aM&feature=youtu.be (Pyrex玻璃黎開管操作影片1分鐘，對象：教師，作者：OOO) 78http://creative-science.hlc.edu.tw/ifile_dwif.asp?id=67&vid=104782 (鐵黎開管操作影片，3分鐘，對象：教師，作者：OOO) 79https://www.youtube.com/watch?v=UWxCdJTHimw&feature=youtu.be |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──飛行筒

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(簡案) |
| --- | --- |
| 材料 | 市售飛行筒 |
| 操作 過程 | 如下列影片 71https://www.youtube.com/watch?v=jOOayfZwvGs(2分鐘，大學生) |
| 主要 概念 | (1)關鍵一，長桿上兩條橡皮筋的位能(彈力位能)，賦予了飛行筒飛行的動能。 (2)關鍵二，發射前旋轉橡皮筋(照片上)，使飛行筒在運動過程中旋轉，藉以達到穩定飛行的目的，如同子彈的飛行效果！ (3)關鍵三，要在飛行筒前端增加重量(配重)，讓重心前移，使它能夠安定平穩的飛行。 (4)亦可徒手丟擲，以配重在前，手指輕握，旋轉向前推出。 飛行筒可以穩定飛行長距離。 (5)為什麼要除了向前的力量以外，還要加入旋轉的力量呢？其實當過兵的人或對刑事鑑定有興趣的人都知道，不管是槍還是砲，槍管或砲膛內部都會有螺旋形的膛線，使得槍彈擊發旋轉時能夠穩定地朝目標前進，再加上旋轉時角動量的守恆，使得彈頭不會偏向，飛行時才會穩定，也才能降低空氣阻力而增加飛行距離。(本段引自：王德麟) |
| 探究 實作 | 以上是台中教育大學科學遊戲實驗室，發展的手擲式飛行筒，圖案僅供參考，大家可以依據自己的構想，每人試著製作一個，全班可以來一次擲遠比賽喔，應該是蠻好玩的。 |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──神奇呼拉圈（Toroflux）

影片QR Code如下

| 教學對象 | 三至九年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 市售Toroflux科學玩具 |
| 操作過程 | 把Toroflux（照片上）提高， 它就會不斷旋轉，就像一個銀色泡泡 如果放在手臂，也會不斷旋轉，但Toroflux容易損壞。 |
| 科學原理與產品史 | Toroflux或Torofluxus是Jochen Valett 在 20 世紀 90 年代中期發明的玩具。它是一條 27 英尺（8.2 米）長的鋼帶，編織成環狀彈簧。它通常預先連接到更大的塑料環上出售。 環狀彈簧順著塑料環向下流動，形成銀泡般閃閃發光的效果。彈簧張力收緊內部螺旋芯，使其緊貼塑料環——就像一個銀色泡泡。 數學家們把 Toroflux 這類拓撲形狀叫做環面紐結（torus knot），環面紐結有無窮多個種類。 2010 年，總部位於加利福尼亞的“Flowtoys”公司購買了 Toroflux 的權利，並開始將其作為消費品生產。有不同的品牌以不同的名稱生產 Toroflux，現在可以在多個網站上購買。 |
| 實作方式或思考問題舉例 | 實際操作本教具。 Toroflux旋轉的能量，從哪兒來？ 有哪些發電方式與Toroflux相似？ 您能自己製作一組Toroflux玩具嗎？（可參考網路資料） |
| 教學評量 | 教師可依教學現場狀況進行實作、紙筆、口語問答等評量 |
| 影片 | https://youtu.be/Af3PYV3yPSQ |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──雙珠競走

延伸參考影片QR Code如下

| 教學對象 | 三至九年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 擺線教具（如照片）本教具設計者：朱慶琪教授 |
| 操作過程 | 把鐵珠放在彎曲程度不同、但斜率相同的線上，比較鐵珠在哪條線的速度最快？ 如果簡化為斜率相同的兩條線呢？ |
| 科學原理 | 擺線（cycloid）：一個圓進行等速率運動時,圓上固定一點的軌跡稱為擺線。擺線具備最速降線（brachistochrone）性質。 最速降線：斜率相同的情況下，速度最快的下降線。擺線的『最速降線』性質是數學家白努利J.Bernoulli, 1654～1705年，瑞士人在1690年發現的，提出白努利原理的D.Bernoulli則是他的姪兒。 |
| 實作方式或思考問題舉例 | 實際操作本教具。 擺線的定義是：一個圓進行等速率運動時,圓上固定一點的軌跡稱為擺線。這個定義聽起來實在很抽象，我們說具體一些：上圖的等時擺（取自長庚大學格物致知網站），擺的軌跡是一條擺線嗎？為什麼 什麼是斜率？請嘗試解釋一下。 |
| 教學評量 | 教師可依教學現場狀況進行實作、紙筆、口語問答等評量 |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──走路下山

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 及 組裝 | 材料：6分螺紋鐵棒1、華司若干、6分螺母若干、圓型紙夾若干、珍珠板(15mm厚、實物尺寸如上圖)、美工刀、木板或紙板 組裝式樣：請參考現場實物 |
| 操作 過程 | 活動1：把教具放在木板高處，用手指動它一下，以克服「最大淨摩擦力」，再仔細觀察它如何步行下山？ 活動2：把教具旋轉180度，步行下山狀況如何？ |
| 主要 概念 | (1)位能與動能的轉換 (2)摩擦力 (3)重心 (4)平衡 |
| 探究 與 實作 | 本教具裡，影響位能與動能「轉換效率」的變因有哪些？ 影響本教具「穩步下山」的關鍵因素有哪些？ 與木板的接觸面，珍珠板為何必須有微小的彎曲？ 提供珍珠板微小的彎曲角度給您參考(上圖)，相信您能做得更好、更有趣！ 如果您自己動手製作，您會改良哪些部位，以提高能源效率？ 移動最外的二支圓型夾，觀察「步態」是否有改變？請以數據呈現並向同學說明。 移動中心的二支圓型夾，加大其間距，觀察「步態」是否有改變？請以數據呈現並向同學說明。 如果「步態」一直不佳，或根本無「步態」可言，有什麼補救辦法嗎？ 在保持具有「步態」前提下，能「徹底」顛覆足部(真珠板)的原有形狀嗎？如果有材料，請實作驗證。若在缺乏材料的狀況下，繪圖表示即可。 |
| 影片 | https://www.youtube.com/watch?v=SrG5vrXar3k |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具：旋風霹靂環

操作影片QR Code如下

| 教學對象： | 三至九年級 |
| --- | --- |
| 材料： | 鐵環、圓形扁鐵5粒（下稱五彩珠）。上述物品可自製，或向儀器公司購買。 |
| 操作過程： | （1）摩擦5粒五彩珠，使之產生旋轉。 （2）五彩珠旋轉時，以雙手移動鐵環，提供五彩珠位能。 （3）五彩珠會因為您不斷提供位能，而永遠旋轉下去，除非您停止移動鐵環。 |
| 原理講解： | 位能、動能之轉換、角動量 請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解。 |
| 實作方式： | （1）實際操作，體驗五彩珠永不休息的感覺。 （2）詳細觀察：影響五彩珠旋轉速率的因素有哪些？ （3）詳細觀察：能讓五彩珠停止旋轉的因素有哪些？ （4）實際操作，如果只有四個珠子在旋轉，可能帶動剩下的一個靜止珠子一起旋轉嗎？ （5）實際操作，如果只有三個珠子在旋轉，可能帶動其它二個靜止珠子一起旋轉嗎？ （6）嘗試用您所知道的科學知識，解釋這種現象。 |
| 教學評量： | 教師可依教學現場狀況進行實作、紙筆、口語問答等評量 |
| 操作影片 | https://youtu.be/zmeO4VCmTpI |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具：倒轉陀螺

操作影片QR Code如下

| 教學簡案 |
| --- |
| 教學對象： | 三至九年級 |
| 材料： | 倒轉陀螺（玩具店可購得，如照片上。）、硬幣、油黏土 |
| 操作過程： | （1）在硬幣或類似硬幣之物品（面積越大越佳）下端兩面都貼上油黏土，用力旋轉之，貼有油黏土的下端，會自動上升至上端。 （2）玩具店可購得之倒轉陀螺（如照片上左邊），用力旋轉之，較重的下端，亦會自動上升至上端。 |
| 原理講解： | 能量均分、動能位能之轉換、能量守恆、摩擦力 請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解。 |
| 實作方式： | （1）比一比，誰的硬幣或倒轉陀螺，較重的下端，自動上升到上端後，能旋轉較久？ （2）互相觀摩研究一下：旋轉較久的硬幣，油黏土貼的位置如何？ （3）研究一下：油黏土的多寡，對旋轉的持久性有何影響？ （4）自己嘗試解釋一下：在硬幣下端兩面都貼上油黏土，用力旋轉之，為何貼有油黏土的下端，會自動上升至上端？ |
| 教學評量： | 視時間狀況，以口試、筆試或實作等，進行評量 |
| 操作影片 | https://youtu.be/tk_Idq6XFl0 |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具：陀螺儀小車

操作影片QR Code如下

| 教學簡案 |
| --- |
| 教學對象： | 三至九年級 |
| 材料： | 市售陀螺儀小車 |
| 操作過程： | （1）在地面或桌面摩擦陀螺儀小車底部輪子，讓陀螺儀小車快速轉動，把小車倒轉，放在地面或桌面，看它會怎樣？ （2）在地面或桌面摩擦陀螺儀小車底部輪子，讓陀螺儀小車快速轉動，把小車倒轉，放在戒指上，看它會怎樣？ （3）在地面或桌面摩擦陀螺儀小車底部輪子，讓陀螺儀小車快速轉動，把小放在黃色三角錐上，看它會怎樣？ |
| 原理講解： | 轉動慣量、角動量、摩擦力 請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解。 |
| 實作方式： | （1）比一比，誰的陀螺儀小車能旋轉較久？ （2）比一比，誰的陀螺儀小車能在戒指上旋轉較久？ （3）比一比，誰的陀螺儀小車能在三角錐上旋轉較久 ？ （4）請合理猜測陀螺儀小車的內部各種構造？並解釋各種構造的作用。 |
| 教學評量： | 視時間狀況，以口試、筆試或實作等，進行評量 |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──摔不壞的相機

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 竹筷子2支（粗糙者較佳，同時用2支的效果較好） 純棉繩(粗糙者較佳，若使用含尼龍成分的棉繩，由於摩 擦力不足，效果較差) 相機（或任何大型重物均可） 螺絲帽(或任何小型重物均可) |
| 操作 過程 | 棉繩的兩端分別綁上相機、螺絲帽。 把棉繩掛在竹筷子上，螺絲帽放開，相機並不會掉下來。 試試不同的角度，哪些角度相機不會掉下來？ 哪些角度相機可能會掉下來？ |
| 主要 概念 | 位能、動能之轉換 摩擦力 兩物體的質量與速度差異 兩物體的動量（momentum）差異 請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解。 |
| 探究 實作 | 相機會不會掉下來，與繩長是否有關？不同繩長與相機 是否掉下來，其相關性如何？ 研究並記錄「相機會不會掉下來，是受哪些變因影響？」 自己嘗試解釋「相機會不會掉下來，其背後的原理。」 |
| 教學 評量 | 相機會不會掉下來，受哪些因素影響？ 這個科學遊戲的原理，可以應用在日常生活的那些情況？ |
| 影片 | 57https://www.youtube.com/watch?v=O6_0yDYGpWg&feature=youtu.be |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──棉線鋸水管

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 細線、塑膠水管（PVC硬管） |
| 操作過程 | 用柔軟的細線在塑膠硬管（PVC）表面來回摩擦，沒多久就可以把堅硬的塑膠管鋸斷喔！ |
| 主要 概念 | 動能轉換為熱能、摩擦力、摩擦生熱 （請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解） 摩擦力：存在於兩接觸面間一種阻止物體運動的作用力。 摩擦力的特性：根據兩力平衡的關係，推知摩擦力與運動物體所受的推力有 下列關係──大小相等，方向相反。 摩擦力的實例： ●走路踩到香蕉皮，可能會滑倒。(摩擦力降低) ●水平方向推桌子，但桌子不一定會移動。 ●在地上滾動的球，會自然慢慢停下來。 影響摩擦力的因素： ●接觸面的性質：接觸面粗糙，則摩擦力大，接觸面光滑則摩擦力小。 例如：粗砂紙摩擦力較細砂紙大。 ●作用於接觸面的力：接觸面的力愈大，摩擦力愈大，接觸面的力愈小，摩擦力愈小。例如：卡車比起小汽車，與地面的接觸相對較大，故卡車較不容易起動。 |
| 探究 實作 | 1.車子的輪胎上，都有一些紋路，其目的何在？ 2.我們的手指上都有指紋，你知道它們的用途呢？ 3.您知道拔河比賽為什麼都要換邊比賽，才算真正公平呢？(提示：以摩擦力的觀點來解釋)(資料來源：學習加油站) |
| 操作 影片 | (壹電視街頭科學，教學者：陳秋民，片長1分鐘) 98http://www.appledaily.com.tw/animation/appledaily/new/20110613/33454995/articleanimationtw |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──響杯

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 市售小茶杯或玻璃酒杯 (杯壁越薄越佳) |
| 操作 過程 | 請以肥皂徹底洗淨雙手及杯子 一手持杯底，另一手食指（其他手指亦可）沾水，摩擦杯 緣，即會發出高亢、綿延的聲音。 (3)手持杯底時，盡量勿觸及杯身，以免聲波受人體影響。 |
| 主要 概念 | 動能→聲能、駐波、空氣柱、摩擦、振動、響度、音頻 響杯又稱祥杯，古代是巧工能匠的精心製品，更是帝王貴族的喜愛寶物。隨著科技的發展，祥杯在現代已逐漸普及。 請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解。 |
| 探究 實作 | 實際操作本活動，看誰的響度較大？ 實際操作本活動，看誰的音調較高？ 為什麼操作本活動前，要以肥皂洗淨雙手及杯子？ 為什麼操作本活動前，摩擦杯緣的食指（其他手指亦可） 要沾水？ 查一查：什麼是駐波？ 查一查：什麼是響度、音調？ 查一查：除了響度、音調以外，聲音還有其他什麼要素？ 波形、振幅、頻率，如何分別影響聲音三要素？ |
| 操作 影片 | (空杯操作，作者：王德麟，10秒) 105https://www.youtube.com/watch?v=39_mzkgwwpw (低水位操作，作者：王德麟，10秒) 106https://www.youtube.com/watch?v=jqhWkVaxl_o (高水位操作，作者：王德麟，10秒) 107https://www.youtube.com/watch?v=EXTQJ7xcXSU |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具──魔戒

操作影片QR Code如下

| 教學簡案 |
| --- |
| 教學對象： | 三至九年級 |
| 材料： | 吊扇開關白鐵鍊條，如照片（最細者較佳，周長70至90公分，以80公分效果比較好）、圓鐵環（重量須大於鍊條）。以上物品，可於機械五金行購得。（註：圓鐵環可使用任何環狀物品代替，如透明膠布、呼拉圈...等；白鐵鍊條亦可用細繩代替。） |
| 操作過程： | 把圓鐵環置於姆指及食指上，鍊條穿過並摩擦鐵環，食指釋放鐵環，鐵環會產生旋轉，而被鍊條套住。鍊條對折後（二部曲），操作方式與上同。 |
| 原理講解： | 摩擦力、旋轉、力矩、角動量 （請教師依授課年級不同，分別加以轉化與講解） |
| 實作或遊戲方式： | 遊戲方式可採用團體或個人競賽方式，以增加趣味性。競賽的項目可包括： （1）在相同時間內，操作成功的次數。 （2）鍊條對折後（二部曲），在相同時間內，操作成功的次數。 （3）其他方式 |
| 教學評量： | 依學生情況設計評量題目。 |
| 操作影片 | https://www.youtube.com/watch?v=zSwyQjPjZw8 |

趣味能源科學動手做教室

能量轉換趣味教具：鄒族風笛

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 冰棒棍或壓舌板（冰棒棍面積較大者為佳）、單股細繩 |
| 操作 或 遊戲方式 | 在冰棒棍或壓舌板一端穿洞，綁上細繩，施以圓周運動時（大小圓周均可），會發出不同的音調與響度，且冰棒棍或壓舌板會做規律性的「上飄」與「下沉」運動。 每位學生自己做一支風笛，體驗風笛規律性的「上飄」與「下沉」運動，及其不同的音調、響度。(右上照片來源：諾瓦小學) |
| 主要 概念 | 本活動涉及的原理如下： ●原住民族固有智慧：鄒族居於山區，以前缺乏通訊工具，因此就地取材，削竹為通訊器材，族人稱此竹製響片為「Euvuvu」，亦為祈雨法器，如以下影片。157https://www.youtube.com/watch?v=A10caADW-lk ●在部落裡，風笛是由竹片綁在細繩上所構成。它的構造非常簡單，轉動時會發出低音調的聲音(在山中，低音調可傳遞更遠，例如：高山鳥類叫聲大多是低音調)，且竹片會有週期性上下飛舞的現象。 ●風笛在轉動的過程中，響片會不斷的繞繩子自轉，拍打空氣產生聲音，這是風笛發出聲音最主要的來源。又由於繩子扭力大小及方向改變，使得風笛的響度大小、音調高低，會隨時間有週期性變化；又因為「昇力」方向也會改變，所以響片週期性「忽上忽下」在不同平面公轉。(參考自劉淑惠、謝迺岳：原住民器具之科學探究研究─以鄒族之風笛為例) ●後來大家為製作方便，使用取材更容易的冰棒棍或壓舌板。 |
| 探究 實作 | 1.試試看：還有哪些身邊物，甩起來有聲音？ 2.聽說洗衣機的排水管甩起來聲音蠻大的，它的原理又是甚麼？ |
| 影片 | 159https://www.youtube.com/watch?v=lrmNEKHkBCg&feature=youtu.be (台東專科學校高職生，4分鐘，作者：蔡振明) |

趣味能源科學動手做教室

廢棄物變科學玩具──養樂多陀螺（廢棄物是7種法定再生能源之一）

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級(本教具原創者：謝迺岳老師) |
| --- | --- |
| 材料 | 養樂多空瓶、竹筷子、已鑽洞冰棒棍、30公分繩子、寶特瓶蓋子、尖尾剪刀、小型透明膠帶 |
| 製作與 操作 | 竹筷子穿過養樂多空瓶及寶特瓶蓋子，並固定妥善（如照片左上）繩子穿過冰棒棍上的小洞，並纏繞陀螺之長軸，以冰棒棍為支撐點（如照片上），迅速抽動繩子，陀螺即可轉動。 |
| 主要 概念 | 本活動涉及的相關典故與原理如下： ●童趣的陀螺，是小時候的鮮明記憶。古人給它取了一個雅緻的名字叫「千千」或「獨樂」，日本人沿用「獨樂」這個古詞到今。台語則叫它「甘樂」或「干樂」。陀螺是在許多考古遺跡裏最古老的、可被鑑定的玩具之一。自古以來，陀螺也時常被當做賭博與預言的工具。 ●陀螺的旋轉功能是依靠著陀螺儀原理，將細線緊繞在陀螺的圓柱部位，用力拉甩在地上。大多時候，陀螺會先不穩定的搖晃在地面上，直到陀螺尖將陀螺撐起立直。經過直立的旋轉了一段時間，陀螺的角動量會漸漸地減小，導致越加明顯的進動現象，終於在最後激烈的翻跳後，倒落於地上。 ●當陀螺受力旋轉，當時力的總和達到平衡，因此陀螺能暫時用軸端站立，保持平衡現象。接著受到空氣阻力、地面摩擦、或陀螺重心問題等各因素的影響，使其旋轉的力道逐漸減弱，等到旋轉的動力消失時，陀螺也跟著左搖右晃的倒了下來。 |
| 探究 實作 | 許多常見物品皆可製作陀螺，例如，植物種子、貝殼、石板、鐵線、打包袋等，請用您容易拿到的材料，製作1個陀螺，我們來舉辦一場「陀螺全班友誼賽」！ |
| 製作及 操作 影片 | 169https://www.youtube.com/watch?v=NkQ9fzvnFDU (製作陀螺6分鐘) 171https://www.youtube.com/watch?v=vTc3YKewpyQ (打陀螺2分鐘) 172https://www.youtube.com/watch?v=13LZgccNGU0 (教學，小學生2分鐘) 173https://www.youtube.com/watch?v=8GQM7B7gGjg (教師研習，5分鐘) |

趣味能源科學動手做教室

廢棄物變科學玩具──「自動滾回」的罐子（廢棄物是再生能源之一）

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 回收透明塑膠圓罐、石頭、橡皮筋、吸管 |
| 製作與 操作 | （1）把橡皮筋穿過塑膠圓罐中間，兩端用吸管或任何物固定。 （2）橡皮筋中間位置綁個石頭，石頭大小與1號電池或雞蛋相當即可。 （3）滾動塑膠圓罐，無論它滾多遠，還是會滾回原點附近。 （4）滾動中，勿使塑膠圓罐碰到其他物品。 （5）滾動的地面或桌面，儘量找平整光滑之處所。 |
| 主要 概念 | 本活動涉及的主要原理，說明如下： ●當手施力滾動罐子時，手施予罐子能量，這個能量就是罐子能夠滾動的動能。內部的重錘因為有重量的關係，使得它一直維持懸垂的狀態。罐子繼續前進的同時，兩側的橡皮筋也逐漸扭緊，此時動能逐漸轉換成位能，儲存在橡皮筋裡。當扭緊到極限時，也就是罐子停止滾動的時候，橡皮筋就自動鬆綁，釋放出位能，將其轉換成動能，也因此帶動罐子往回滾。這個實驗就是動能轉換成位能，位能又變回動能的例子。 ●當罐子內部橡皮筋釋放位能，變成動能時，會引起重錘（即石頭）擺動，並與地面形成「非垂直狀態」、進而發生「旋轉力」，這就是「扭力」，「扭力」才可使罐子抵消地面的「靜摩擦力」，並產生「移動」與「加速」的作用。 |
| 探究 實作 | 舉辦全班的「自動滾回罐」友誼賽，看誰的滾最遠，又會滾回原點？大家要研究與學習它的製作方式，並明瞭其原理與細節。 |
| 操作 影片 | 168https://www.youtube.com/watch?v=u5wxps6UofY (自動滾回的罐子，新竹市比賽說明，17分鐘) |

趣味能源科學動手做教室

廢棄物變科學玩具──摩西過紅海（廢棄物是7種法定再生能源之一）

| 對象 | 1-9年級(本教具原創者：謝迺岳老師) |
| --- | --- |
| 材料 | 寶特瓶、彩色水、繩子 |
| 操作 | 在寶特瓶內裝入二分之一至三分之一的彩色水 寶特瓶兩端綁上繩子 手提繩子，並使寶特瓶保持平衡 用力旋轉寶特瓶，彩色水會平均甩向兩端，中間則保持無水 狀態。 |
| 主要 概念 | 本活動涉及的主要典故與原理，說明如下： ●摩西率以色列人離開埃及時，據聖經希伯來書第十一章記載：「他們因著信，過紅海如行乾地；埃及追兵試著要過去，就被吞滅了！」本活動利用旋轉，使瓶內水暫時分開（有如乾地），然後又復合，故名「摩西過紅海」。 ●向心力：是當物體沿著圓周或者曲線運動時，指向中心的作用力。離心力則是一種虛擬力或稱慣性力，它使旋轉的物體遠離它的旋轉中心。 ●台灣每年使用45億支寶特瓶(PET)，其中有四分之一用於瓶裝水。但你知道嗎？以一瓶500毫升、20元的瓶裝水計算，其價格是自來水的3,000倍！也比2016年的92無鉛汽油貴2倍。所以，為了您的荷包與健康──並減少地球資源的浪費，我們出門盡量自己帶水壺吧！ |
| 探究 實作 | 寶特瓶(PET)還能做成哪些科學玩具、教具或裝置藝術？請大家發揮想像力，每人做１組，下個月來一次全校大賽，應該蠻有趣的。 |

趣味能源科學動手做教室

廢棄物變科學玩具──無影手（廢棄物是7種法定再生能源之一）

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 回收瓶子、白板筆、壓克力條【長4台尺（即壓克力板通用規格之短邊）、寬3公分、厚2公厘，廣告招牌店均售。】 （本教具使用方式之原創者：東吳大學物理系陳秋民老師） |
| 操作 | 把上述壓克力條，捲成圓圈，以電氣膠布固定妥善，上置白板筆，下置空瓶。迅速抽掉壓克力圈，白板筆會「筆直」進入瓶子裡。 （註：可利用其他圓形物代替壓克力圈） |
| 主要 概念 | 本活動涉及的主要原理，說明如下： ●科學天才牛頓，在1687年，即提出「慣性定律」（又稱牛頓第一運動定律），定律指出：物體若不受「外力」作用（或合力為零），則「靜者恆靜，動者恆動」。易言之，如果沒有受到外力的作用，靜止的物體，就永遠靜止；運動中的物體，就繼續運動。這種不受力就不改變運動狀態的性質，稱為慣性。簡單的說，就是：除非有外在的力量加入，要不然保持靜止的物體，會永遠保持靜止；運動的物體，會以相同速度，一直不停地運動下去。 ●例如：我們搭乘公車時，車子突然煞車，我們的身體會向前傾；車子突然開動，我們身體則會向後仰。又如我們跑步時，腳碰到障礙物，身體會向前傾，甚至失去平衡而跌倒，這些都是「慣性定律」產生的自然現象。 |
| 探究 實作 | 把A4影印紙切成寬約0.3至0.5公分的細紙絲，長度不拘。 鉛筆放在兩條細紙絲上，用鐵棒快速打擊鉛筆，則鉛筆會斷，但細紙絲完整如初(如照片右上)，為什麼會這樣？ |
| 影片 | 175https://www.youtube.com/watch?v=LeDtM7Hpl-Q (作者：中央大學科教中心) |

趣味能源科學動手做教室

廢棄物變科學玩具──牛奶瓶的水流不出來（廢棄物是再生能源之一）

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 玻璃瓶、沙窗網、撲克牌、樹脂白膠 |
| 製作與 操作 | （1）以樹脂白膠把沙窗網黏貼在玻璃瓶口（如照片下）待乾。玻璃瓶裝滿水，撲克牌蓋在瓶口，顛倒玻璃瓶，輕輕打掉撲克牌，水不會流出來（照片上）。 （2）上述裝滿水的玻璃瓶，不必以撲克牌蓋在瓶口，直接迅速顛倒玻璃瓶，水也不會流出來。 |
| 主要 概念 | 本活動涉及的主要原理是表面張力及大氣壓力，說明如下： ●不相同物質間的吸引力，稱「附著力」，如：水與撲克牌； 相同物質間的吸引力，稱「內聚力」，如：水與水。 「內聚力」呈現於物體表面者，稱「表面張力」。 「表面張力」有促進物質呈「圓形」的趨勢，例如：蓮葉水珠、電焊時的鐵溶液、錫溶液、泡泡…等，都趨向「圓形」。 ●一大氣壓在每平方公分的壓力，有1.03公斤之多。本活動裡的牛奶瓶，其瓶口面積約15平方公分，承受了約15公斤的大氣壓力，也會使瓶內的水不容易流出來！ ●在本實驗裡，表面張力會吸住或拉住水分子，大氣也會提供一股讓水不容易流出來的壓力，這兩者加起來，如果超過水受到的重力，水自然就無法流出來了。 |
| 探究 實作 | 請仔細觀察蓮葉，葉面的水珠總是圓形，古代描述蓮葉的名句：「出淤泥而不染」、「大珠小珠落玉盤」，表示蓮葉可能具備某種特殊的物理或化學性質，其他植物葉子就不一定有。您可否嘗試探究一下，蓮葉的構造有何特殊之處？ |

趣味能源科學動手做教室

廢棄物變科學玩具──鐵環套空瓶（廢棄物是7種法定再生能源之一）

操作影片QR Code如下

| 對象 | 3-9年級 |
| --- | --- |
| 材料 | 圓鐵環（比寶特瓶圓柱略大、可於機械五金行購得）、細繩、竹筷子、空寶特瓶、橡皮筋5條。 製作方法：細繩（長約70公分）一端繫圓鐵環，一端繫竹筷子。橡皮筋5條套在空寶特瓶下方，可防止寶特瓶被套起來，又突然滑脫──就像煮熟的鴨子飛了。 |
| 操作 或 遊戲方式 | 圓鐵環若未旋轉，是很難把空的寶特瓶套起來。但若以手設法旋轉圓鐵環（要領：以手執環，用力使其水平旋轉），旋轉到一定速度時，鐵環會形成水平狀態，就可輕易套起空寶特瓶。 遊戲方式可採用團體或個人競賽方式，以增加趣味性。競賽的項目可包括：在相同時間內，操作成功的次數等。 |
| 主要 概念 | 本活動涉及的科學原理，至少有以下2項： ●慣性（inertia）是「牛頓第一運動定律」的主要內容。是指物體抵抗其運動狀態被改變的性質。物體的慣性可以用其質量來衡量，質量越大，慣性也越大。例如，汽車若與人類(成人)舉行10米賽跑，由於汽車質量大，慣性也大，所以移動起來就沒人類那麼輕巧，一定輸給人類。同樣的道理，汽車要停下來，需要很長的剎車距離。不像人類，幾步就能停下來。 ●轉動慣量：是慣性的一種，特別指旋轉的物體。它是說明一個物體對於旋轉運動的慣性。就像打陀螺，20公斤的大陀螺很不容易讓它旋轉，但旋轉起來就很不容易停止。 ●本遊戲的鐵環，具備一定的質量，所以並不容易讓它水平旋轉，但若旋轉起來，可維持相當時間，我們便可利用這段「寶貴時間」，輕易把空瓶套起來了！ |
| 探究 實作 | 要讓鐵環水平旋轉，有很多方法，您能用2種不同的旋轉方 式，把寶特瓶套起來？ 試著解釋您這2種不同的旋轉方式，是根據甚麼科學原理？ |

趣味能源科學動手做教室

廢棄物變科學玩具──飛回杯子（廢棄物是7種法定再生能源之一）

操作影片QR Code如下

| 教學對象 | 3-9年級(原創者：洪偉清) |
| --- | --- |
| 材料 | 紙杯、橡皮筋、透明膠布 |
| 操作過程 | （1）如圖示，以透明膠布連接兩個紙杯底部。 （2）以橡皮筋纏繞兩個紙杯連接處 （3）以仰角90度射出，紙杯會飛回您手中。 |
| 原理講解 | 在1852年德國物理學家海因里希·馬格努斯（Heinrich Magnus）描述了這種效應，本文為便於大家記憶，簡稱它為「馬氏效應」。(與馬英九先生無關喔) 其作用圖解如下(來源：維基百科) 在球類運動中，經常可看到球的運動路徑不是直線，而是會轉彎。例如足球的香蕉球、棒球的曲球、乒乓球的抽球等等。這些現象都是因為除了往前運動之外，又快速的旋轉所造成，此現象被稱為「馬格努斯效應」（Magnus effect）。馬格努斯效應說明一個球狀物體（或圓柱體），如果快速旋轉，空氣（或其他流體）流通經過球體時，球體上下的空氣流速會產生壓力差，而產生向上的作用力。(來源：台中教育大學科學遊戲實驗室) |
| 操作影片 | QR Code 如上 |